## Slide 1: 04 数字信号处理：采样 复习
薛向阳
邮件：xyxue@fudan.edu.cn
办公室：计算机楼408房间

## Slide 2
信号采样与量化
信号傅里叶分析的再回顾
值得注意的问题
复习

## Slide 3
模拟 — 数字转换（A/D）
采样器
编码器
量化器
：采样周期
时间离散化
：量化台阶
幅度离散化
产生二进制
码字序列

## Slide 4
Nyquist采样定理：采样频率不小于实值信号最高截至频率的2倍。
实值带通信号带宽𝐵=𝑓2−𝑓1 ，中心频率：𝑓𝑐=(𝑓1+𝑓2)/2，如果𝑓𝑐>𝐵/2，且𝑓2是𝐵的整数倍，则采样频率𝑓𝑠=2𝐵。
量化信噪比：增加1个比特，量化信噪比增加6dB
（dB）

## Slide 5
【例】 考虑离散时间序列：，求两个不同的连续时间信号，
使它们以频率采样时产生。
【解】 对连续时间信号，以采样产生离散
时间序列：
对于任意整数，有：
可见对任意频率的正弦波用采样频率采样，都可以产生
相同的离散时间序列。
以下2个连续时间信号可以产生同样的离散时间序列。
Notes: 连续时间信号与采样后时间离散信号

## Slide 6: 再回顾：信号的傅里叶分析1
抽样
FT
周期延拓
取窗
卷积
周期
延拓
周期延拓
取一个周期
周期延拓
取一个周期
DTFT
DFT
DFS
DTFT
抽样

## Slide 7: 再回顾：信号的傅里叶分析2

## Slide 8: 再回顾：信号的傅里叶分析3
：时域采样间隔
：时域采样频率
：信号记录长度
：频域采样间隔
：采样点数
：信号最高频率

## Slide 9: 再回顾：信号的傅里叶分析4
连续时间非周期信号的傅里叶分析
信号间隔T采样

## Slide 10: 再回顾：信号的傅里叶分析5
将截断成有限长序列（取窗），N个抽样点
频域抽样：采样间隔，时域周期延拓，周期为
=

## Slide 11: 再回顾：信号的傅里叶分析6

## Slide 12: 再回顾：信号的傅里叶分析7
综上，连续时间非周期信号的DFT近似求解：
  时域抽样
  时域截断
  频域抽样
近似逼近：

## Slide 13: 再回顾：信号的傅里叶分析8
信号最高频率和频率分辨率之间的矛盾关系
  当N给定时：
  如果信号的，则，也必须提升，这意味着频率分辨率的降低。
  如果要提高频域分辨率，即降低，那么必须提升，必须降低，信号最高频率必须降低。

## Slide 14: 再回顾：信号的傅里叶分析9
假设有分析信号频谱的设备，其频率分辨率F0不大于10Hz，能测量的信号最高频率fmax不超过4kHz。请确定以下参量：最小记录长度T0、时间域最大抽样间隔T、一个记录的最少样本数量N。
解答：
  最小记录长度最大抽样间隔最小记录样本数1024）

## Slide 15: 再回顾：信号的傅里叶分析10
信号用DFT做频谱分析，要求能分辨所有频率分量，问：抽样频率应该为多少赫兹？抽样间隔应该多少秒？最小记录点数为多少？
解答：
频率
抽样间隔

## Slide 16: 再回顾：信号的傅里叶分析11
是周期序列，其周期N=14，抽样点数至少为14。
的频率分量分别有500Hz、600Hz、700Hz，频率分辨率F0=100Hz 。
于是，最小记录点数

## Slide 17: 再回顾：值得注意的问题(1)
频谱混迭
  如果不满足采样定理，即
频谱泄露
  处理实际信号时，需要将作截断处理，相当于乘以长为N的矩形窗。
  本来信号只有一个频率上有非零值，截断之后，几乎所有频率上都有非零值，而且还有频率混迭现象产生。

## Slide 18
矩形窗的频谱
的频谱
信号加上矩形窗后的频谱
产生频谱泄露和混迭现象

## Slide 19: 再回顾：值得注意的问题(2)
栅栏效应
  由于为非周期的连续信号，它的频谱是连续的，但将采样、截断然后进行DFT分析时，得到的仅仅是连续信号频谱上的有限个点，而有一部分频谱分量将被挡住，好像是通过栅栏观察频谱，这种现象称为栅栏效应。
  降低栅栏效应的方法
  减小栅栏效应可用提高采样间隔也就是频率分辨力的方法来解决。间隔小，频率分辨力高，被“挡住”或丢失的频率成分就会越少。
Notes: DFT与栅栏效应的分析

## Slide 20
频率分辨率的定义:
改善分辨率的途径：
  增加采样点数，可提供频谱的更多细节，这是真正提升分辨率（物理分辨率）。
  对序列补零而不增加数据，只是把频谱画的密一些，所以改善的只是图形的视在分辨率，并不能得到频谱的更多细节。

## Slide 21
【例】信号包含3种频率成分，分别是f1=20Hz、f2=20.5Hz、f3=40Hz，采样频率fs=100Hz，观察不同采样点情况下的信号频谱
【解】最少记录点数N=fs/（20.5-20）=200，即当频域采样点数N200时，最小物理分辨率可达到0.5Hz，此时不出现栅栏效应。反之，则出现栅栏效应，因为无法区分f1=20Hz和f2=20.5Hz。
下面分别在N取128点、128点补零到512点、512点三种情况进行DFT谱分析：
从频谱图可以发现：
当N取128点、128点补零到512点的时，无法分辨f1=20Hz和f2=20.5Hz。
当N取512点时可以区分f1=20Hz和f2=20.5Hz。

## Slide 25
谢谢！
Notes: http://wenku.baidu.com/view/2db907b9fd0a79563c1e7278.html?re=view