## Slide 1: 11 数字信号处理：语音频域特征 复习
薛向阳
邮件：xyxue@fudan.edu.cn
办公室：计算机楼408房间

## Slide 2: 回顾
倒谱计算
计算语音信号的MFCC

## Slide 3: 卷积信号同态处理及倒谱计算
S(n)=H(n)*E(n)

## Slide 4: 浊音信号倒谱：实例
浊音信号谱
S(Z)
声道滤波器的
频率特性 H(Z)
激励信号基频
及各次谐波 E(Z)

## Slide 5: MFCC计算（1）
人的听觉系统特性
  人的听觉对频率有选择性：人耳听到的声音高低与声音频率不成线性关系，而是与该声音的频率的对数成近似线性关系。
  人的听觉不能有效分辨所有频率分量，即所谓的屏蔽效应，只有当两个频率分量相差一定带宽时，人耳才能区分它们，否则就听成一个音调。这个带宽称为临界带宽：
  为中心频率。
  当在1kHz以下时，临界带宽基本恒定为100Hz。
  当在1kHz以上时，临界带宽呈指数增加。

## Slide 6: MFCC计算（2）
基于人耳的听觉特性，可以构造模仿人耳的感知特性
  Mel频率尺度：对数关系
  Mel滤波器组：屏蔽效应
    每一个滤波器的中心频率在mel频率域中呈线性分布
    每一个滤波器的带宽在其临界带宽范围内

## Slide 7: MFCC计算（3）
滤波器组的设计
  中心频率在mel频率域是等间隔分布
  每一个滤波器的中心频率计算如下 ：
  N：窗口宽度；Fs：采样频率；M是滤波器的数量

## Slide 8: MFCC计算（4）
  于是，得到了M个带通滤波器，每个滤波器具有三角形状：
  MFCC：mel frequency cepstrum coefficient
    考虑了人的听觉系统特性，将线性频谱映射到基于听觉感知特性的mel频谱上，然后再计算倒谱

## Slide 9: MFCC计算（5）
MFCC的定义

## Slide 10: MFCC计算（6）
预加重、分帧、加窗
用FFT计算信号频谱
计算频谱的绝对值或平方
Mel滤波器组
取对数
DCT
Delta MFCC
输入语音信号
输出语音特征
√
√
√

## Slide 11: MFCC计算（7）
Mel滤波器组

## Slide 12: MFCC计算（8）
对滤波器组输出，用离散余弦变换（DCT）就得到了mel频率的倒谱系数：

## Slide 13: MFCC计算（9）
MFCC只是表达了当前帧的语音特征。语音是连续变化的，相邻语音帧之间不是孤立的，因此，计算相邻语音帧的MFCC的变化Delta MFCC，就能更好表达语音的特征

## Slide 14
谢谢！