## Slide 1: 14 数字信号处理：语音编码
薛向阳
邮件：xyxue@fudan.edu.cn
办公室：计算机楼408房间

## Slide 2: 内容提要
语音信号PCM编码
语音线性预测编码
语音质量评价

## Slide 3: 标量量化
对信号的每一个样本进行量化的过程，即是将连续信号的幅值变成有限个离散幅值集合中一个值的过程：
如果量化器的输入落在区间中，量化器输出。如果个量化值，那么每个样本需进行编码表示。
量化器
输入连续
输出离散幅值

## Slide 4
均匀量化：各量化区间的间隔相等
  量化
  量化误差的范围：
  量化噪声的概率密度分布：
  量化噪声的功率：
  ()
  量化信噪比(dB)：
标量量化

## Slide 5
    量化信噪比(dB)：
    输入信号的均方差，其大小与输入信号的概率分布有关
    当输入信号服从均匀分布时，，
非均匀量化
    语音信号不服从均匀分布，如果采用均匀量化策略，对幅度比较小的语音信号，其量化噪声较大，量化信噪比就较低。因此，应研究与信号概率分布相适应的标量量化方法
  Lioyd和Max提出最佳非均匀量化器，使得量化噪声能量最小：
标量量化

## Slide 6
给定L后，对求偏导，可以计算出：
求解方法：迭代计算
  最佳量化区间分界点为相邻区间质心的中点
  最佳区间的概率质心
  已知信号分布，给定L后，选择初值，计算，如此循环，直至收敛。
标量量化：非均匀量化

## Slide 7: 连续语音信号非均匀量化编码：PCM
A=87.6

## Slide 8
用13折线近似非线性压缩函数

## Slide 9
3个比特可表示8个区间
3个比特可表示8个区间
语音信号频率范围：300Hz ~ 3.4kHz
采样频率：8000kHz
利用A律将语音信号幅值划成正值、负值各8个区间
每一个区间内再均匀量化成16份
于是，每个语音信号样本可编码表示成如下8比特格式：
语音信号PCM编码
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
表示正负极性
1-正，0-负
3个比特可表示8个区间
3个比特可表示8个区间
3个比特可表示8个区间
3个比特可表示8个区间
4个比特可表示一个区间内的16份量化值

## Slide 10: 内容提要
语音信号PCM编码
语音线性预测编码
语音质量评价

## Slide 11: 信源编码基本概念
信源编码（Source Coding）主要是指利用信源的统计相关特性去除冗余信息，达到压缩信源信息速率的目的，又称为数据压缩
数据压缩的可能性来源于：
  存在容易信息（时间冗余、空间冗余、统计冗余等）
  利用人的听觉（或视觉）具有的不敏感性，可以去掉声音（或图像）中人不觉得敏感的信息

## Slide 12: 语音压缩极限性能估计
语音由音素（phoneme）构成。以英语语音为例，在正常语速情况下，每秒大概产生10个音素。英语中大概有27到28个音素。
假如音素等概率出现，英语语音的每秒比特数大致是70~80左右。
压缩比大致为：900~800倍 【64kbps/(70~80bps)】

## Slide 13: 语音的模型参数编码
语音编码类型：波形编码、参数编码、混合编码
语音的参数编码不传送语音波形，而是传送产生语音的模型参数。反映语音特征的参数有：
  基音周期（声带振动频率）
  共振峰频率（声道谐振频率）
  语音强度
  浊音/清音
  时变线性滤波器的参数

## Slide 14: 线性预测编码器原理图
LPC编码方法：比特率2kbps--4.8kbps；语音质量不太好，译码重建信号和原始话音波形差别较大，力求听懂即可
Notes: http://wenku.baidu.com/view/04c34fdeb9f3f90f76c61bca.html?from=search

## Slide 15: 线性预测编码（LPC）步骤
分帧处理：10~20ms
语音分析
    基音周期估计：P
    浊音/清音判决：U/V
    计算线性预测系数：{ai}
        采取最小均方误差准则（mse）
        预测系数{ai}可转化为线谱对
    计算增益：G
对上述模型参数进行量化编码和传输（引入噪声）
Notes: http://wenku.baidu.com/view/081d5c5af01dc281e53af0d5.html?re=view

## Slide 16: 波形编码：DPCM
量化器
预测器
编码
s’(n)
+
-
+
+
d(n)
dq(n)
s(n)
I(n)
解码
预测器
dq(n)
s’(n)
I(n)
DPCM
编码器
DPCM
译码器
【差分脉冲编码调制】
压缩机理
对预测差值进行编码，而不是对信号样本值编码。
预测差值的变化范围小，需要的编码比特数比信号样本的编码比特数少。

## Slide 17: 话音质量评价方法
客观评价：
  信噪比（SNR：Signal to Noise Ratio）：压缩编码过程中可能会引入噪声，压缩前后话音质量可以用SNR计算
主观评价：
  由人评价打分（MoS：Mean Opinion Score），其取值{0,1，2，3,4,5}，反映了用户听到话音后的感受
MOS | 语音质量 | 失真觉察程度 | 收听注意力等级
5 | 优(excellent) | 不觉察 | 可完全放松，不需要注意
4 | 良(good) | 刚有觉察 | 需要注意，但不需要明显集中
3 | 一般(fair) | 有觉察，且刚觉可恶 | 中等程度注意力
2 | 差(poor) | 明显觉察，且可厌，但能忍受 | 需要集中注意力
1 | 劣(unacceptable) | 不可忍受 | 即使努力听，也很难听懂

## Slide 18
谢谢！